Шифр: «ХПЗ»

СТУДЕНТСЬКА НАУКОВА РОБОТА

«ФОРМУВАННЯ ХВИЛІ ПРОСТОРОВОГО ЗАРЯДУ З ШИРОКИМ ЧАСТОТНИМ СПЕКТРОМ У ГВИНТОВОМУ ДВОШВИДКІСНОМУ РЕЛЯТИВІСТСЬКОМУ ЕЛЕКТРОННОМУ ПУЧКУ»

НАПРЯМ, ЗА ЯКИМ НАПРАВЛЯЄТЬСЯ РОБОТА, «ФІЗИКА»

2018

ЗМІСТ

ВСТУП	3

1	МОДЕЛЬ	5

2	РІВНЯННЯ ДЛЯ ПОЛІВ	8

3	АНАЛІЗ	12

ВИСНОВКИ	23

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ	25

ВСТУП

Ідея використання двопотокової нестійкості для підсилення електромагнітних хвиль з'явилася досить давно, відразу ж після її теоретичного відкриття [1, 2] і експериментального підтвердження [3, 4]. На цей час цьому питанню присвячено величезну кількість статей, оглядів і книг, наприклад, [5, 6]. Основна перевага пристроїв, що використовують двопотокову нестійкість, полягала у можливості підвищення їх робочих частот. А саме, було з'ясовано, що їх робоча частота залежить обернено пропорційно від різниці парціальних швидкостей . Вибираючи парціальні швидкості електронних пучків досить близькими, отримуємо принципову можливість різко підвищити робочі частоти. Однак реалізувати таку можливість у нерелятивістських системах у повній мірі не вдалося. В експерименті різниця швидкостей  не могла бути меншою за тепловий розкид електронів за швидкостями, тому що в цьому випадку двошвидкісного пучок перетворювався в одношвидкісний.

Увага до двопотокових електронно-хвильових систем відновився після появи пристроїв, що використовують релятивістські електронні пучки, –двопотокових супергетеродинних лазерів на вільних електронах (ЛВЕ) [7 – 28]. При збільшенні енергії релятивістських пучків в умовах фіксованого розкиду за енергіями відносний розкид електронів за швидкостями зменшується. З'явилася можливість роботи таких пристроїв у субміліметровому – інфрачервоному діапазонах довжин хвиль. Також було з'ясовано, що двопотокові супергетеродинні ЛВЕ [7 – 28] характеризуються винятково високими темпами підсилення електромагнітних хвиль завдяки використанню як додаткового механізму підсилення двопотокову нестійкість [5 – 7, 29, 30].

Більшість робіт [8 – 24], що присвячені двопотоковим супергетеродинним ЛВЕ, досліджують режими роботи, коли відбувається максимальне підсилення електромагнітного сигналу. У цих моделях частота першої гармоніки ХПЗ збігається із частотою (оптимальна частота), коли має місце максимальне зростання ХПЗ внаслідок двопотокової нестійкості. Останнім часом інтенсивний розвиток у науці й техніку отримав напрямок, пов'язаний зі створенням і вивченням систем, які здатні формувати потужні ультракороткі електромагнітні імпульси (включно фемтосекундні), сигнали із широким частотним спектром [7, 31, 32]. Такі сигнали мають практичне застосування для ряду фундаментальних і прикладних досліджень в галузі фізики, хімії, біології, медицини [31, 32]. Як показали дослідження, двопотокові супергетеродинні ЛВЕ можуть працювати в режимі формування потужних ультракоротких кластерів електромагнітного поля, сигналів із широким частотним спектром [7, 25 – 28]. У цьому випадку частота першої гармоніки повинна бути багато менше як за оптимальної, так і критичної частоти двопотокової нестійкості [5 – 7, 29, 30]. Основним призначенням таких ЛВЕ є не максимальне підсилення сигналу, а формування електромагнітних хвиль із широким частотним спектром. Про такі пристрої можна говорити, як про мультигармонічні ЛВЕ [7, 25 - 28].

У мультигармонічних двопотокових супергетеродинних ЛВЕ джерелом мультигармонічних хвиль є хвиля просторового заряду (ХПЗ), що збуджується у двопотоковому релятивістському електронному пучку. Збудження ХПЗ із широким частотним спектром обумовлено наступним. По-перше, зростаюча за рахунок двопотокової нестійкості ХПЗ характеризується квазілінійною дисперсійною характеристикою [5 – 7, 29, 30]. Тому, якщо частота першої гармоніки ХПЗ багато менше критичної частоти двопотокової нестійкості , умови трихвильового параметричного резонансу виконуються для величезної кількості гармонік ХПЗ, частоти яких менше . У зв'язку з цим у двопотоковій системі відбувається збудження вищих гармонік ХПЗ через множинні трихвильові резонансні взаємодії [7, 25 – 28, 33 – 35, 39–43]. По-друге, через те, що частота першої гармоніки ХПЗ багато менше критичної частоти двопотокової нестійкості, усі збуджені внаслідок множинних резонансних взаємодій гармоніки також підсилюються і за рахунок двопотокової нестійкості. У результаті суперпозиції як множинних резонансних взаємодій, так і двопотокової нестійкості формується потужна мультигармонiчна ХПЗ із широким частотним спектром. Ця хвиля у мультигармонічних двопотокових супергетеродинних ЛВЕ служить джерелом мультигармонічних хвиль.

На цей час динаміка гармонік мультигармонічної ХПЗ у прямолінійному двопотоковому РЕП вивчена в кубічному нелінійному наближенні в роботах [33, 34]. Були визначені рівні й довжини насичення, ширина частотного спектра мультигармонічної ХПЗ. У роботах [35, 39–43] у слабосигнальному наближенні були досліджені гвинтові двопотокові РЕП. Був зроблений висновок, що гвинтові двопотокові РЕП характеризуються більш високими порівняно з прямолінійними пучками інкрементами зростання, більше високою критичною частотою двопотокової нестійкості. Тому, вони можуть формувати ХПЗ із більш широким частотним спектром, довжини насичення повинні бути менше. Однак рівні насичення й спектри таких хвиль у кубічному нелінійному наближенні знайдені не були. Також залишається питання, як залежать рівні насичення й ширина частотного спектра від таких параметрів двопотокового релятивістського електронного пучка як релятивістські фактори парціальних пучків, співвідношення поздовжньої й перпендикулярної компонент швидкостей гвинтового двошвидкісного пучка, концентрації електронів двошвидкісного електронного пучка. Відповідям на ці питання й присвячена ця робота.

# МОДЕЛЬ

Розглядаємо в загальному випадку гвинтовий двопотоковий релятивістський електронний пучок, що складається із двох парціальних взаємно проникних електронних потоків із близькими за значенням парціальними релятивістськими швидкостями ,  і однаковими парціальними плазмовими частотами . Такий пучок влітає у досліджувану систему під кутом  відносно фокусуючого магнітного поля  (рис. 1) і далі рухається по гвинтовій траєкторії. Вважаємо, що в поперечній площині такий пучок є однорідним, тепловим розкидом швидкостей і зіткненнями електронів нехтуємо. Приймаємо, що просторовий заряд пучка скомпенсований іонним фоном.

Рис. 1. Модель гвинтового двошвидкісного релятивістського електронного пучка

Розглядаємо випадок, коли у двопотоковому РЕП має місце ефект двопотокової нестійкості. Це означає, що в досліджуваній системі хвиля просторового заряду, амплітуда якої зростає за експонентним законом (зростаюча ХПЗ), переважає над хвилями інших типів [5 - 7, 29, 30]. У загальному випадку таку хвилю приймаємо мультигармонічною, напруженість електричного поля має вигляд

,	(1)

де  – максимальний номер гармоніки, що враховуємо для розв’язку задачі;  – фаза -ї гармоніки хвилі ХПЗ, ,  її частота й хвильове число відповідно, вісь  спрямована уздовж фокусуючого магнітного поля  (рис. 1).

Якщо частота першої гармоніки  ХПЗ буде багато менше за критичну частоту  двопотокової нестійкості, то всі гармоніки ХПЗ, частота яких менше критичної (), будуть підсилюватися внаслідок двопотокової нестійкості. Окрім цього, у двопотоковому електронному пучку для частот  будуть мати місце множинні трихвильові параметричні резонанси [7, 25 – 28, 33 – 35, 39–43]. Причина виникнення множинних параметричних резонансів пов'язана з тим, що для зростаючої хвилі зв'язок між дійсною частиною хвильового числа й частотою є лінійним [5 - 7, 29, 30]

.	(2)

Це означає, що коли для -ї гармоніки частота буде в  раз більше за частоту першої гармоніки , то й дійсна частина хвильового числа -ї гармоніки  теж буде в  раз більше за дійсну частину хвильового числа першої гармоніки :

.

Це означає, що фаза -ї гармоніки

(3)

також буде в  разів більше фази першої гармоніки. У результаті цього у двопотоковій системі для величезної кількості гармонік хвиль ХПЗ, що задовольняють умові , будуть виконуватися умови трихвильового параметричного резонансу

(4)

або, відповідно до (3),

,	(5)

де , ,  – цілі числа. Умова (5) реалізується за участю величезної кількості гармонік, наприклад, 7=5 + 2, 3=6 – 3, 4=2 + 1 і так далі. Тому про ситуацію, що створилася, говоримо як про таку, коли реалізується величезна кількість трихвильових параметричних резонансів (5), тобто мають місце множинні резонансні взаємодії.

Таким чином, завдяки лінійній дисперсійній залежності за умови  у двопотоковому релятивістському електронному пучку реалізуються множинні параметричні резонансні взаємодії між гармоніками хвилі ХПЗ. У результаті величезної кількості трихвильових параметричних резонансних взаємодій і експоненціального зростання гармонік через двопотокову нестійкість відбувається формування хвилі ХПЗ із широким мультигармонічним спектром, у якому вищі гармоніки мають більш високі амплітуди, ніж нижчі гармоніки.

# РІВНЯННЯ ДЛЯ ПОЛІВ

Для кількісного аналізу вище описаних процесів як вихідні використовуємо квазігідродинамічне рівняння, рівняння неперервності й рівняння Максвелла. До цих рівнянь застосовуємо методи ієрархічної теорії коливань і хвиль [7, 27, 28]. Цей підхід використовує метод Крилова-Боголюбова [7, 37, 38] для асимптотичного інтегрування диференціальних рівнянь.

Розглядаємо модель, у якій всі величини залежать тільки від поздовжньої координати z і часу t. Тоді релятивістське квазігідродинамічне рівняння, рівняння неперервності й рівняння Максвелла можна подати у вигляді

(6)

(7)

(8)

У цих рівняннях ,  – проекція швидкості на вісь  і релятивістський фактор -го електронного пучка відповідно,  – швидкість світла, ,  – заряд і маса електрона відповідно,  — концентрація електронів -го електронного пучка.

Як відомо, розв’язок системи (6)-(8) складається із трьох формально незалежних етапів: розв’язок задачі руху (6) двошвидкісного релятивістського електронного пучка в заданих електромагнітних полях; розв’язок рівняння неперервності (7), приймаючи, що швидкості електронного пучка вже відомими; розв’язок задачі про збудження електромагнітних полів (8), приймаючи швидкості й концентрації відомими функціями.

Задачу руху й рівняння неперервності вирішуємо за допомогою модернізованого методу усереднених характеристик [7, 36], задачу про збудження електромагнітного поля – за допомогою методу повільно змінних амплітуд. При цьому враховуємо особливості множинних трихвильових параметричних резонансних взаємодій хвиль ХПЗ і електромагнітного сигналу.

Для вирішення задачі руху ми переходимо до характеристик рівняння (6) [7, 27, 36], які є рівняннями у повних похідних. Через те, що ми вирішуємо граничну задачу, виконуємо перехід від похідної за часом до похідної за координатою, використовуючи відоме співвідношення для швидкості . Доповнимо систему рівнянь виразами для швидких фаз . Вважаємо, що амплітуди полів повільно змінюються зі зміною поздовжньої координати z. Для опису таких повільних змін амплітуди введемо повільну поздовжню координату . У підсумку отримуємо систему рівнянь у стандартному вигляді [7]

(9)

(10)

(11)

Порівняємо систему (9)—(11) зі стандартною [7, 27, 36] і запишемо вектор повільних змінних , вектор-функції , вектор швидких фаз , вектор фазових швидкостей  у явному вигляді

, , ,
 	,	(12)

,   .

Далі використовуємо алгоритм методу усереднених характеристик [7, 36] для випадку декількох швидких фаз. Відповідно до цього алгоритму переходимо до усереднених змінних :

, .	(13)

Рівняння для повільних змінних мають вигляд

, .	(14)

Обмежуємося третім наближенням за . Алгоритм знаходження  й  відомий і описаний, наприклад, в [7, 27, 36]. Із цих формул, зокрема, випливає:  для будь-яких n; ,  для n > 1; ,

і так далі. У результаті одержуємо розв’язок як для осциляторної, так і для постійної складової швидкості (13).

Розв’язок рівняння неперервності знаходимо аналогічно, як і у випадку задачі руху. Для розв’язку задачі про збудження електромагнітних полів отримані вирази для швидкості й концентрації парціальних пучків підставляємо у рівняння Максвелла (8). Ураховуємо, що ці вирази, які отримані за допомогою методу усереднених характеристик, мають вигляд рядів за малим параметром . Розкладаємо їх також у ряди за гармоніками швидких фаз. У результаті математичних перетворень одержуємо систему самоузгоджених нелінійних диференціальних рівнянь для комплексних амплітуд гармонік напруженості електричного поля зростаючої хвилі просторового заряду в кубічному наближенні

,	(15)

У рівнянні (15) індекс номера гармоніки  приймає значення від 1 до ,

(16)

– дисперсійна функція хвилі просторового заряду, , , ,

,

– функції, що враховують кубічні нелінійні добавки й залежать від напруженостей електричних полів гармонік взаємодіючих хвиль. Коефіцієнти в системі рівнянь (15) також залежать від постійних складових швидкостей  і концентрацій  парціальних пучків, які змінюються у процесі нелінійної взаємодії гармонік хвилі ХПЗ. Тому систему рівнянь (15) доповнимо рівняннями для постійних складових

,   .	(17)

Деталі побудови рівнянь, подібних до (15), (17), викладені в [7, 27, 28]. Функції ,  містять кубічні нелінійні доданки.

Система рівнянь (15), (17) дозволяє досліджувати мультигармонічні процеси у гвинтовому двошвидкісного релятивістському електронному пучку в кубічному нелінійному наближенні.

Відзначимо, що система рівнянь (15), (17) описує як експоненціальне зростання гармонік ХПЗ внаслідок двопотокової нестійкості, так і множинні трихвильові резонансні взаємодії між гармоніками зростаючої хвилі ХПЗ. Коли частота m-ї гармоніки ХПЗ менше за критичну частоту двопотокової нестійкості , то дисперсійне рівняння  має комплексні корені

,	(18)

де  – уявна складова комплексного хвильового числа. Про величину  говорять як про інкремент зростання, тому що ця величина визначає експоненціальне зростання гармонік. Фази хвиль  визначаються винятково дійсною частиною комплексного хвильового числа. Тому доданок  в (15) також визначається дійсною частиною комплексного хвильового числа  й через це не дорівнює нулю. Якщо в рівнянні (15) утримати тільки лінійні за амплітудою  компоненти й амплітуду зростаючої хвилі ХПЗ подати у вигляді , то з (15) отримуємо

.	(19)

Звідси легко визначити інкремент зростання

. 	(20)

Тут враховано, що, як показують чисельні оцінки, . Таким чином, у системі рівнянь (15) доданки  й  відповідають за експоненціальне зростання хвиль.

# АНАЛІЗ

Використовуючи систему рівнянь (15)–(17), проведемо аналіз форми спектра мультигармонічної ХПЗ залежно від параметрів двошвидкісного релятивістського електронного пучка в кубічному нелінійному наближенні. Розглядаємо випадок, коли на вході в досліджувану систему () збуджена тільки одна гармоніка хвилі ХПЗ. Частоту першої гармоніки  вибираємо багато меншу за критичну частоту двопотокової нестійкості . Тоді, як було сказано вище, завдяки параметричним резонансним взаємодіям у двошвидкісного електронному пучку відбувається збудження й підсилення вищих гармонік. Також ці гармоніки будуть підсилюватися й через ефект двопотокової нестійкості. Через те, що інкременти підсилення, які визначаються двопотоковою нестійкістю, набагато більше інкрементів підсилення за рахунок трихвильового параметричного резонансу, то результуюче підсилення гармонік буде, фактично, визначатися інкрементами зростання двопотокової нестійкості . У результаті варто очікувати, що спектр гармонік, або ж залежність амплітуди гармоніки від частоти, при деякому значенні поздовжньої координати  буде визначатися залежністю інкремента зростання від частоти . Нескладно одержати наближені аналітичні розв’язки рівняння (16) [7, 30, 35], або ж вирішити рівняння (16) чисельно. Аналізуючи залежність інкремента зростання від частоти , ми можемо одержати оцінку ширини спектра  мультигармонічної хвилі ХПЗ при різних параметрах двопотокового релятивістського електронного пучка. Далі, використовуючи кубічні нелінійні рівняння (15)-(17), визначимо реальну ширину спектра мультигармонічної ХПЗ і рівні насичення для різних параметрів двошвидкісного релятивістського електронного пучка.

Використовуючи викладений вище підхід, проведемо аналіз залежності ширини спектра мультигармонічної ХПЗ від параметрів двошвидкісного релятивістського електронного пучка. З'ясуємо умови, коли можна одержати спектри мультигармонічної ХПЗ із найбільшою шириною. Проведемо дослідження залежності ширини спектра мультигармонічної ХПЗ від кута вльоту  гвинтового двошвидкісного релятивістського електронного пучка, середнього значення релятивістського фактору , різниці релятивістських факторів  й плазмової частоти парціальних пучків .

На рис. 2 подані залежності інкремента зростання  від частоти  для двошвидкісного релятивістського пучка при різних кутах вльоту, які отримані в результаті чисельного розв’язання дисперсійного рівняння (16). Параметри двошвидкісного електронного пучка: , середнє значення релятивістського фактора пучків , різниця парціальних релятивістських факторів пучків , частота першої гармоніки  с–1. Крива 1 відповідає випадку , крива 2 — випадку , крива 3 — випадку . З рис. 2 випливає, що для гвинтових двошвидкісних пучків зі збільшенням кута вльоту пучка  критична частота двопотокової нестійкості збільшується: . Збільшується також і оптимальна частота , що відповідає максимуму інкремента зростання: . Критична частота  відповідає куту вльоту ,  – куту ,  – куту . Таким чином, при збільшенні кута вльоту від  до  критична частота збільшується в  рази. Як оцінку ширини спектра мультигармонічної ХПЗ можна прийняти різницю між критичною частотою  й частотою першої гармоніки  (). З рис. 2 випливає, що зі збільшенням кута вльоту  ширина спектра мультигармонічної ХПЗ буде збільшуватися.

Рис. 2. Залежність інкремента зростання Γ від частоти ( для двошвидкісного релятивістського пучка за умови різних кутів вльоту . Пучок має наступні параметри: , , . Частота першої гармоніки  с–1. Крива 1 відповідає випадку , крива 2 — випадку , крива 3 — випадку .

Таким чином, використання гвинтових двошвидкісних електронних пучків призведе до покращення характеристик мультигармонічних ЛВЕ, основним завданням яких є формування потужного електромагнітного сигналу із широким частотним спектром. Також із цього рисунка випливає, що зі збільшенням кута вльоту пучка  інкременти зростання збільшуються. Це значить, що темпи підсилення хвиль ХПЗ стають у гвинтових пучках більше, що повинне привести до зменшення довжин, за яких відбувається насичення.

На рис. 3 a і 3 b подані спектри мультигармонічної ХПЗ для кутів вльоту  й  для двошвидкісного РЕП, параметри якого відповідають випадку рис. 2, які отримані за допомогою кубічної нелінійної системи рівнянь (15), (17). Під час розрахунків ураховували 30 гармонік хвилі ХПЗ (). На вході в систему () амплітуда першої гармоніки дорівнює , амплітуди інших гармонік дорівнюють нулю.

| a | b |
| --- | --- |
| Рис. 3. Залежність амплітуд гармонік мультигармонічної ХПЗ від частоти . На рис. 3 а подано спектр ХПЗ у прямолінійному двошвидкісного РЕП () при см, на рис. 3 b подано спектр ХПЗ гвинтового двошвидкісного РЕП () при см. Обчислення проводилися при таких самих параметрах, як і у випадку рис. 2. На вході в систему () амплітуда першої гармоніки ХПЗ дорівнює , інші гармоніки дорівнюють нулю. Частота першої гармоніки . |

З порівняння рис. 3 a рис. 3 b випливає, що ширина спектра мультигармонічної ХПЗ у випадку гвинтового двошвидкісного РЕП є більшою, ніж для прямолінійного електронного пучка. З рисунків випливає, що частота , яка визначає мінімальну амплітуду гармоніки ХПЗ, перевищує критичну частоту двопотокової нестійкості  як для випадку , так і для . Як випливає з рис. 3 a рис. 3 b, як реальну ширину частотного спектра потрібно брати різницю . Бачимо, при збільшенні кута вльоту з пучка  до  ширина спектра збільшується в ~ 1,5 рази.

Як і очікувалося, максимальні значення амплітуд гармонік ХПЗ в обох випадках характеризуються частотами , які відповідають максимальним інкрементам зростання (рис. 2). Це свідчить про те, що при формуванні мультигармонічної ХПЗ ефект двопотокової нестійкості переважає над множинними резонансними взаємодіями.

З рис. 3 a випливає, що в спектрі мультигармонічної ХПЗ є ненульові гармоніки, частоти якої перевищують . Такі гармоніки в цій області частот є невласними, виникають завдяки параметричному резонансу (інтерференції) поздовжніх хвиль. Інтерференційні складові також присутні й у спектрі гвинтового двопотокового РЕП (на рис. 3 b не показані).

На рис. 4 зображені залежності амплітуд напруженості електричного поля тридцяти гармонік ХПЗ від поздовжньої координати  для кута вльоту електронного пучка  (криві 1) і  (криві 2). Параметри, при яких проводився розрахунок, такі самі, як і для рис. 3. На вході досліджуваної системи в обох випадках хвиля ХПЗ була монохроматичною із частотою . З рис. 4 випливає, що темпи підсилення гармонік напруженості електричного поля для гвинтового електронного пучка (криві 2) вище, ніж для прямолінійного електронного пучка (криві 1). Внаслідок цього насичення хвилі ХПЗ у гвинтових РЕП (криві 2) відбувається раніше, ніж у прямолінійних РЕП (криві 1). Також із цих рисунків випливає, що рівні насичення у випадку гвинтового електронного пучка (криві 2) в ~ 2,5 рази менше, ніж для прямолінійного пучка (криві 1). Такий самий висновок випливає з рис. 3 a і 3 b.

Таким чином, двопотокові супергетеродинні ЛВЕ, що використовують гвинтові електронні пучки, завдяки більше високим темпам підсилення будуть мати менші поздовжні розміри порівняно із двопотоковими супергетеродинними ЛВЕ, що використовують прямолінійні пучки.

Рис. 4. Залежності амплітуд напруженості електричного поля гармонік ХПЗ від поздовжньої координати  для кута вльоту електронного пучка  (криві 1) і  (криві 2). Обчислення проводилися за таких самих параметрах, як і у випадку рис. 3.

Залежність інкремента зростання ( від частоти ( при різних середніх значеннях релятивістського фактора (крива 1 відповідає , крива 2 – випадку , крива 3 – випадку ) подана на рис. 5. Інші параметри такі самі, як і у випадку рис. 2, крива 1. Бачимо, що при збільшенні  відбувається збільшення ширини частотного спектра  мультигармонічної ХПЗ. Найбільше значення ширини спектра досягається при найбільшому значенні середнього релятивістського фактора, у цьому випадку при  (рис. 5, крива 3, ). При цьому, як випливає з рис. 5, інкременти зростання зменшуються, що повинно приводити до збільшення довжини насичення хвиль ХПЗ.

На рис. 6 подано спектр мультигармонічної ХПЗ для двошвидкісного РЕП із  для  см, параметри пучка відповідають випадку кривої 2 на рис. 5. Спектр мультигармонічної ХПЗ для середнього релятивістського фактора  для  см подано на рис. 3 a, параметри пучка відповідають випадку кривої 1 на рис. 5. Для обох вище зазначених рисунків на вході в систему () амплітуда першої гармоніки ХПЗ дорівнює , інші гармоніки дорівнюють нулю. Частота першої гармоніки .

Рис. 5. Залежність інкремента зростання Γ від частоти ( для двошвидкісного релятивістського пучка для різних середніх значень релятивістського фактора . Пучок має наступні параметри: , , кут вльоту . Частота першої гармоніки  с–1. Крива 1 відповідає випадку , крива 2 — випадку , крива 3 — випадку .

Порівнюючи рис. 3 a і рис. 5 можемо зробити висновок, що за умови збільшення середнього релятивістського фактора двошвидкісного релятивістського електронного пучка з  до , ширина спектра  мультигармонічної ХПЗ у двошвидкісного РЕП, як і очікувалося, збільшується на 30%. При цьому максимальний рівень амплітуди сигналу зменшується на 40%. Як і очікувалася координата , коли формується спектр для системи з , збільшується до  см порівняно з  см для системи з . Таким чином, збільшення релятивістського фактора двошвидкісного РЕП приводить до збільшення ширини спектра мультигармонічної ХПЗ. Формування такого спектра відбувається на більших довжинах системи.

Рис. 6. Залежність амплітуд гармонік  мультигармонічної ХПЗ від частоти  для двошвидкісного РЕП із  для  см, параметри пучка відповідають випадку кривої 2 на рис. 5 ( , , ,  с–1).

На рис. 7 подана залежність інкремента зростання ( від частоти ω при різних значеннях різниці парціальних релятивістських факторів (крива 1 відповідає , крива 2 – , крива 3 – ). Бачимо, при зменшенні  пучка відбувається збільшення ширини частотного спектра. При цьому максимальне значення інкремента зростання залишається практично однаковим, тобто формування мультигармонічних спектрів повинне відбуватися на порівняно однакових довжинах.

Рис. 7. Залежність інкремента зростання Γ від частоти ( для двошвидкісного релятивістського пучка при різних значеннях різниці парціальних релятивістських факторів . Пучок має наступні параметри: , , кут вльоту . Частота першої гармоніки  с–1. Крива 1 відповідає випадку , крива 2 — випадку , крива 3 — випадку .

Спектр мультигармонічної ХПЗ для двошвидкісного РЕП із  при  см подано на рис. 8. Параметри пучка для цього спектра відповідають випадку кривої 3 на рис. 7. Спектр мультигармонічної ХПЗ пучка з різницею релятивістських факторів  при  см поданий на рис. 3 a (параметри пучка відповідають випадку кривої 1 на рис. 7). Як і очікувалося, ширина спектра  при  (рис. 8) більше в 1,6 разів порівняно з шириною спектра  при . Таким чином, зменшення різниці релятивістських факторів приводить до істотного збільшення ширини мультигармонічної ХПЗ. Також з порівняння рис. 8 і рис. 3 a випливає, що рівень насичення при зменшенні різниці релятивістських факторів до  зменшується майже в 3 рази. Також відзначимо, що довжина, коли відбувається насичення ХПЗ, для пучка з  збільшується в 1,3 рази.

Рис. 8. Залежність амплітуд гармонік  мультигармонічної ХПЗ від частоти  для двошвидкісного РЕП із  при  см, параметри пучка відповідають випадку кривої 3 на рис. 7 ( , , ,  с–1).

На рис. 9 подана залежність інкремента зростання ( від частоти ω при різних значеннях парціальної плазмової частоти (крива 1 відповідає випадку , крива 2 — випадку , крива 3 — випадку ). Інші параметри такі самі, як і у випадку рис. 2, крива 1. Бачимо, що при збільшенні  відбувається збільшення ширини частотного спектра  мультигармонічної ХПЗ. Найбільше значення ширини спектра досягається при найбільшому значенні парціальної плазмової частоти, у цьому випадку при  (рис. 9, крива 3). При цьому, як випливає з рис. 9, інкременти зростання збільшуються, що повинне приводити до зменшення довжини насичення хвиль ХПЗ.

Спектр мультигармонічної ХПЗ для двошвидкісного РЕП із  при  см поданий на рис. 10. Параметри пучка для цього спектра відповідають випадку кривої 3 на рис. 9. Спектр мультигармонічної ХПЗ пучка з парціальними частотами  при  см поданий на рис. 3 a (параметри пучка відповідають випадку кривої 1 на рис. 9). Як і очікувалося, ширина спектра  при  (рис. 10) більше в 1,5 рази в порівнянні із шириною спектра  при . Таким чином, збільшення парціальної плазмової частоти двошвидкісного РЕП приводить до істотного збільшення ширини мультигармонічної ХПЗ. Також з порівняння рис. 10 і рис. 3 a випливає, що рівень насичення при збільшенні парціальної плазмової частоти до  збільшується в 1,3 рази. Також відзначимо, що довжина, коли відбувається насичення ХПЗ, для пучка з  зменшується в 1,1 рази.

Таким чином, для одержання мультигармонічних хвиль просторового заряду із широким частотним спектром потрібно використовувати щільні, високоенергетичні парціальні електронні пучки, що характеризуються близькими релятивістськими факторами.

Рис. 9. Залежність інкремента зростання Γ від частоти ( для двошвидкісного релятивістського пучка при різних парціальних плазмових частотах . Пучок має наступні параметри: ,  кут вльоту . Частота першої гармоніки  с–1. Крива 1 відповідає випадку , крива 2 — випадку , крива 3 — випадку .

Рис. 10. Залежність амплітуд гармонік  мультигармонічної ХПЗ від частоти  для двошвидкісного РЕП із  при  см, параметри пучка відповідають випадку кривої 3 на рис. 9 ( , , ,  с–1).

ВИСНОВКИ

Таким чином, у роботі побудована кубічна нелінійна теорія, що описує динаміку мультигармонічної хвилі просторового заряду, частоти гармонік яких менше критичної частоти двопотокової нестійкості при різних параметрах двошвидкісного релятивістського електронного пучка. У кубічному нелінійному наближенні отримана самоузгоджена система диференціальних рівнянь для амплітуд напруженості гармонік мультигармонічної ХПЗ, що враховує як ефект двопотокової нестійкості, так і множинні трихвильові параметричні резонанси між гармоніками хвиль. Вивчено режим формування мультигармонічної хвилі просторового заряду, коли частота першої гармоніки багато менше критичної частоти двопотокової нестійкості. Проведено аналіз впливу на ширину спектра й на рівні насичення мультигармонічної ХПЗ таких параметрів двошвидкісного РЕП як кут вльоту пучка  відносно фокусуючого магнітного поля, середнє значення релятивістського фактора , різниця релятивістських факторів  двошвидкісного РЕП, плазмова частота парціальних пучків .

Продемонстровано, що ширина частотного спектра мультигармонічної ХПЗ збільшується зі збільшенням середнього значення плазмової частоти, кута вльоту пучка , середнього значення релятивістського фактора й зменшенням різниці релятивістських факторів. У спектрі такої ХПЗ збільшується число високочастотних гармонік.

З'ясовано, що рівні насичення мультигармонічної ХПЗ при збільшенні кута вльоту пучка , середнього значення релятивістського фактора й зменшенні різниці релятивістських факторів зменшуються, а при збільшенні плазмової частоти амплітуди мультигармонічної ХПЗ – збільшуються.

Показано, що інкременти зростання при збільшенні як кута вльоту пучка , так і плазмової частоти збільшуються. З'ясовано, що в цих випадках довжини насичення мультигармонічної ХПЗ зменшуються. Тому використання таких пучків у двопотоковому супергетеродинному ЛВЕ повинне приводити до зменшення їхніх поздовжніх габаритів.

Таким чином, у поданій роботі запропоновані шляхи збільшення ширини частотного спектра мультигармонічної ХПЗ для їх використання в мультигармонічних двопотокових супергетеродинних ЛВЕ. Найбільш ефективним з погляду збільшення ширини частотного спектра й амплітуди мультигармонічної ХПЗ є використання двошвидкісного РЕП з високою щільністю електронів (плазмовою частотою). Гвинтові двопотокові РЕП, незважаючи на зниження рівня насичення мультигармонічної ХПЗ, також становлять інтерес для таких ЛВЕ, тому що на базі таких пучків можливе створення систем з меншими поздовжніми габаритами. Також становить інтерес збільшення ширини спектра ХПЗ за рахунок зміни релятивістського фактора й різниці парціальних факторів, тому що формування мультигармонічного електромагнітного сигналу у двопотокових супергетеродинних ЛВЕ відбувається не тільки за рахунок двопотокової нестійкості, істотну роль тут грає й параметричний резонанс між хвилями мультигармонічної ХПЗ, накачки й електромагнітного сигналу. Тому зміна релятивістського фактора й різниці парціальних факторів може приводити до поліпшення ефективності формування мультигармонічного електромагнітного сигналу у двопотокових супергетеродинних ЛВЕ.

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ

1.	Ахиезер А.И. О взаимодействии пучков заряженных частиц с электронной плазмой / А.И. Ахиезер , Я.Б. Файнберг // ДАН СССР. – 1949. – Т. 69, № 4. – С. 555–556.

2.	Bohm D. Theory of plasma oscillations. B. Excitation and Damping of Oscillations / D. Bohm, E.P. Gross // Phys. Rev. – 1949. – Vol. 75, No. 12. – P. 1864–1876.

3.	Boyd G.D. Excitation of plasma oscillations and growing plasma waves / G.D. Boyd, L.М. Field, R.W. Gould // Phys. Rev. – 1958 – Vol. 109, No. 4. – P. 1393А–1394.

4.	Взаимодействие электронного  пучка с  плазмой / И.Ф. Харченко, Я.Б. Файнберг, Р.М. Николаев [и др.] // ЖЭТФ. – 1960. – Т. 38, № 3. – С. 685–690.

5.	Briggs R. J. Electron-stream interaction with plasmas / R. J. Briggs. — MIT Press, 1964. – 191 p.

6.	Krasovitskiy V. B. Instabilities of relativistic electron beam in plasma / V. B. Krasovitskiy. — Nova Publishers, 2008. – 219 p.

7.	Kulish V.V. Hierarchic electrodynamics and free electron lasers / V.V. Kulish. – Boca Raton, London, New York : CRC Press, 2011. – 697 p.

8.	Коцаренко Н.Я. О возможности супергетеродинного усиления электромагнитных волн в электронных потоках / Н.Я. Коцаренко, В.В. Кулиш // ЖТФ. – 1980. – Т. 50, № 2. – С. 220–222.

9.	Bekefi G. Two-stream, free-electron lasers / G. Bekefi, К.D. Jacobs // J. Appl. Phys. – 1982. – Vol. 53, No. 6. – P. 4113–4121.

10.	Botton M. Gain enhancement in a free electron laser by two-stream instability / M. Botton, A. Ron // J. Appl. Phys. – 1990. – Vol. 67, No. 10. – P. 6583–6585.

11.	Wilhelmsson H. Double beam free electron laser / H. Wilhelmsson //Phys. Scr. – 1991. – Vol. 44, No. 6. – P. 603–605.

12.	Bekefi G. Double-stream cyclotron maser / G. Bekefi // J. Appl. Phys. – 1992. – Vol. 71, No. 9. – P. 4128–4131.

13.	Kulish V.V. Nonlinear self-consistent theory of superheterodyne and parametric electron laser / V.V. Kulish, S.A. Kuleshov, A.V. Lysenko // The International Journal of Infrared and Millimeter Waves. – 1993. – Vol. 14, No. 3. – P. 451–567.

14.	Chen C. Growth and saturation of stimulated beam modulation in a two-stream relativistic klystron amplifier / C. Chen, P. Catravas, G. Bekefi // Appl. Phys. Lett. – 1993. – Vol. 62, No. 14. – P. 1579–1581.

15.	Kulish V.V. Two-stream free electron lasers: Physical analysis of the systems with monochromatic pumping / V.V. Kulish, A.V. Lysenko, V.I. Savchenko // The International Journal of Infrared and Millimeter Waves. – 2003. – Vol. 24, No. 3. – P. 285–309.

16.	Liu W. Instability of Two-stream Free-electron Laser with an Axial Guiding Magnetic Field /W. Liu, Z. Yang, Z. Liang // International Journal of Infrared and Millimeter Waves. – 2006. – Vol. 27, No. 8. – P. 1073–1085.

17.	Mehdian H. Dispersion relation and growth in a two-stream free electron laser with helical wiggler and ion channel guiding / H. Mehdian, N. Abbasi  // Phys. Plasmas. – 2008. – Vol. 15, No. 1. – P. 013111(6)

18.	Saviz S. Gain enhancement in two-stream electromagnetically pumped free electron laser with ion-channel guiding / S. Saviz, H. Mehdian // Canadian Journal of Physics. – 2010. – Vol. 88, No.1. – P. 15–28.

19.	Mahdizadeh N. Effect of two-stream instability on the saturation mechanism of a two-stream free-electron laser with a helical wiggler pump / N. Mahdizadeh, Farzin M. Aghamir //Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A. –2012. – Vol. 688. – P. 51-54.

20.	Mahdizadeh N. Effects of finite beam and plasma temperature on the growth rate of a two-stream free electron laser with background plasma / N. Mahdizadeh, F.M. Aghamir // J. Appl. Phys. – 2013. – Vol. 113. – P. 083305(5).

21.	Saviz S. Effects of self-fields on electron trajectory and gain in planar wiggler free-electron lasers with two-stream and ion-channel guiding /S. Saviz and M. Karimi //Chin. Phys. B. – 2014. – Vol. 23, No. 3. – P. 034103(5).

22.	Mohsenpour T. Instability of wave modes in a two-stream free-electron laser with a helical wiggler and an axial magnetic field / T. Mohsenpour and N. Mehrabi // Physics of Plasmas. – 2013. – Vol. 20, No. 8. – P. 082133.

23.	Nadrifard S. Wave mode instabilities in a two-stream free-electron laser with a background plasma / S. Nadrifard, B. Maraghechi, T. Mohsenpour // Plasma Phys. Control. Fusion. – 2013. – Vol. 55. – P. 025012(5).

24.	Mahdizadeh N. Saturation mechanism in a two-stream free-electron laser / N. Mahdizadeh // Journal of Plasma Physics.– 2015. – Vol. 81, No. 06. – P. 905810612(16)

25.	Kulish V.V. Two-stream free electron lasers: Physical and project analysis of the multiharmonical models / V.V. Kulish, A.V. Lysenko, V.I. Savchenko // The International Journal of Infrared and Millimeter Waves. – 2003. – Vol. 24, No. 4. – P. 501–524.

26.	The two-stream free electron laser as a source of electromagnetic femto-second wave packages / V.V. Kulish, O.V. Lysenko, V.I. Savchenko, I.G. Majornikov // Laser Physics. – 2005. – Vol. 15, No. 12. – P. 1629–1633.

27.	Kulish V.V. Hierarchical asymptotic methods in the theory of cluster free electron lasers / V.V. Kulish, A.V. Lysenko, A.Ju. Brusnik // Journal of Infrared, Millimeter and Terahertz Waves. – 2012. – Vol. 33, No. 2. – P. 149–173.

28.	Forming of ultrashort electromagnetic clusters by two-stream superheterodyne free electron lasers / V.V. Kulish, A.V. Lysenko, V.V. Koval, M.Yu. Rombovsky and I.I. Volk // Acta Physica Polonica A. – 2017. – Vol. 131, No. 2. – P. 213–221.

29.	M.V. Kuzelev. Methods of Wave Theory in Dispersive Media / M.V. Kuzelev, A.A. Rukhadze. – Singapore, London: World Scientific. – 2009. – 300 p.

30.	Krall N. A. Principles of plasma physics / N. A. Krall, A. W. Trivelpiece. – San Francisco Press, 1986. – p. 692.

31.	Kaiser W. Ultrashort laser pulses and applications / W. Kaiser. – Springer Science & Business Media, 2013. – p. 434.

32.	Diels J.-C. Ultrashort laser pulse phenomena / J.-C. Diels, W. Rudolph. — Academic press, 2006. – p. 652.

33.	Kulish V.V. Effect of parametric resonance on the formation of waves with a broad multiharmonic spectrum during the development of two-stream instability / V.V. Kulish, A.V. Lysenko, M.Yu. Rombovsky // Plasma Physics Reports. – 2010. – Vol. 36, No. 7. – P. 594–600.

34.	Plural interactions of space charge wave harmonics during the development of two-stream instability / V. Kulish, A. Lysenko, M. Rombovsky, V. Koval, Iu. Volk // Chin. Phys. B. – 2015. – Vol. 24, No. 9. – P. 095201(5).

35.	Forming of space charge wave with broad frequency spectrum in helical relativistic two-stream electron beam / A. Lysenko, I. Volk, A. Serozhko, O. Rybalko // Chin. Phys. Lett. – 2017. – Vol. 34, No. 7. – P. 075202(5).

36.	Модернізований метод усереднених характеристик для розв’язування задач мультигармонічних резонансних взаємодій у пристроях сильнострумової електроніки / В.В. Куліш, О.В. Лисенко, Г.А. Олексієнко, Г.В. Биченко, О.А. Колоскова // Журнал нано- та електронної фізики. – 2015. – Т. 7, № 2. – С. 02015(8).

37.	Крылов Н.М., Введение в нелинейную механику / Н.М.Крылов, Н.Н. Боголюбов – НИЦ «Регулярная и хаотическая динамика», 2004. – 352 с.

38.	Боголюбов Н.Н. Асимптотические методы в теории нелинейных колебаний / Н.Н. Боголюбов, Ю.А. Митропольский - М.: Наука, 1974. - 504 с.

39.	Plural Three-Wave Resonances of Space Charge Wave Harmonics in Transit Section of Klystron-type Two-Stream FEL with Helical Electron Beam / A. Lysenko, I. Volk, A. Serozhko, O. Rybalko // 2017 IEEE Microwaves, Radar and Remote Sensing Symposium, August 29-31 : proceeding. – Kyiv, Ukraine, 2017. – P. 163–168.

40.	Plural Resonant Interactions in Two-Stream Free-Electron Laser of Klystron Type with Helical Electron Beam / A. Lysenko, I. Volk, A. Serozhko, O. Rybalko // 2017 ІЕЕЕ International conference of information-telecommunication technologies and radio electronics (UkrMiCo’2017), September 11–15, 2017 : Materials of scientiﬁc and technical conference. – Kyiv: Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute, Ukraine, 2017. – P. 170-174.

41.	Lysenko A. Modelling of space charge wave with broad frequency spectrum forming in helical relativistic two-stream electron beam / A. Lysenko, I. Volk, A. Serozhko // Міжнародна конференція студентів і молодих науковців з теоретичної та експериментальної фізики (ЕВРИКА-2017), Львів 16-18 травня 2017 р. : тези доповідей. – Львів, Львівський національний університет імені Івана Франка, 2017. – С. H2.

42.	Влияние неосевого влёта пучка на формирование мультигармонического спектра в пролетной секции ДСЛСЭ / Лысенко А.В., Волк Ю.Ю., Сережко А.С., Сметанин Н.А. // Фізика, електроніка, електротехніка (ФЕЕ 2017) : Матеріали та програма науково-технічної конференції, 17-21 квітня 2017 року. – Суми, СумДУ, 2017. – С. 60.

43.	К формированию волны пространственного заряда с широким частотным спектром в винтовом релятивистском двухскоростном электронном пучке / Лысенко А.В., Волк Ю.Ю., Сережко А.С. // Інформатика, математика, автоматика (ІМА 2017) : Матеріали та програма науково-технічної конференції, 17-21 квітня 2017 року. – Суми, СумДУ, 2017. – С. 194.